Leistungsbeschreibung

LV 2.2 Abdichtung von Badezimmern und Nassräumen nach DIN 18534 mit AIV-F aus weber.xerm 844 bei Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I - Fliesenverlegung mit weber.xerm 861

Allgemeines

Grundlage dieses Angebots ist: __________________________

Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.

Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides sind zu beachten:

weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 803, Grundierung für nicht saugende Untergründe (alternativ)

weber.prim 807, Grundierharz

weber.plan 816, Estrichmörtel, schnell

weber.tec 825, Dichtfolie und Dampfbremse

weber.tec 827/827-S, Flexible Reaktionsharzabdichtung

weber.tec 828, Dichtbandsystem

weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal

weber.xerm 844, 2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem (alternativ)

weber.fug 875 BlueComfort, Premiumfuge

weber.fug 877, Flexfuge (alternativ)

weber.fug 881, Fliesensilikon, neutral vernetzend

weber.ad 785, Haftemulsion

Zur Ausführung kommt ein hochflexibles Abdichtungssystem, welches den Anforderungen der DIN 18534 Juli 2017 entspricht, im direkten Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. Das Abdichtungssystem ist für die Wassereinwirkungsklassen: W0-I bis W3-I geeignet. Für die Anwendung liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Eignung an Wand- und Bodenflächen vor. Geeignet sind alle Beton- und Mauerwerksflächen mit feinporiger Oberfläche sowie Putzflächen der Mörtelgruppe DIN EN 998 CS II, CS III und CS IV. Der zur Anwendung kommende Fliesenkleber übertrifft die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie sowie der Klasse C 2 TE der europäischen Fliesenklebernorm DIN 12004 mit Haftzugwerten ≥1,0 N/mm², verlängerter klebeoffener Zeit und geringem Abrutschen.

2.2.10	Untergrund reinigen

Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen sein.

Einheit: m²

2.2.20	Gefälleestrich im Verbund

Gefälleestrich aus weber.plan 816, Estrichmörtel für innen und außen, erstellen. Haftbrücke (bestehend aus weber.plan 816 sowie Anmachflüssigkeit, bestehend aus 1 RT weber.ad 785 sowie 2 RT Leitungswasser, knotenfrei anmischen) ca. 3 bis 5 mm dick in den Untergrund einbürsten. Weber.plan 816 frisch in frisch auf Haftbrücke auftragen.

Mittlere Schichtdicke_________ mm.

Verbrauch:	weber.plan 816 ca. 18 kg/m² und cm Schichtdicke

weber.ad 785 ca. 100 bis 150 ml/m²

Einheit: m²

2.2.30	Grundierung von saugenden Untergründen

Saugende Untergründe mit weber.prim 801, gebrauchsfertige, transparente Grundierung, im Roll- oder Streichverfahren vollflächig vorbehandeln.

Verbrauch:	weber.prim 801 ca. 200 bis 250 ml/m²

Einheit: m²

Alternativ:

2.2.40	Grundierung von feuchtigkeitsempfindlichen oder nicht saugenden

Untergründen

Grundierung von z.B. Calciumsulfatestrichen oder Gussasphaltestrichen mit weber.prim 804, schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung. Zur Sicherstellung einer optimalen Schutzwirkung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen ist nach Auftrocknung des ersten, ein zweiter Grundierungsanstrich aufzutragen.

Verbrauch pro Auftrag:	weber.prim 804 ca. 150-200 g/m²

Einheit: m²

2.2.50	Ausgleichen Unebenheiten

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandfläche mit weber.xerm 844, 2-K Dicht-Entkopplungs- und Klebesystem mit Haftzugwerten ≥ 0,5 N/mm², geprüft nach DIN EN 12004, C 1 E / S2. Hierzu kann weber.xerm 844 im MV 1:1 mit einem ofengetrocknetem Quarzsand vermischt werden.

Verbrauch:		weber.xerm 844 ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

weber.sys Hartquarzmaterial ca. 1,5 kg/m²

Einheit: m²

2.2.60	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten

Abdichten der Ecken mit dem Abdichtband weber.tec 828 DB querelastisches, wasserabweisendes Elastomer am Boden/Wand und Wand/Wand Anschluss sowie aller Bewegungsfugen. Das Abdichtband mit weber.xerm 844, 2-K Dicht-Entkopplungs- und Klebesystem mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überstreichen.

Gewähltes Abdichtband: weber.tec 828 DB_____

Verbrauch:	weber.tec 828 DB______ ca.1,05 m/m

weber.xerm 844 ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband

Einheit: m

2.2.70	Rohrdurchführungen abdichten

Rohrdurchführungen mit der weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. weber.xerm 844 im Bereich der Dichtmanschette vorlegen.

weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit weber.xerm 844 überstreichen.

Verbrauch:	     weber.tec 828 MDK Dehnzonenmanschette 1Stück,

weber.xerm 844 ca. 80 g/Stück

2.2.80	Dünnbettbodenablauf (Polymerbeton-Kragen) eindichten (Epoxidharz)

Dünnbettbodenablauf im Bereich des Polymerbetonkragens mit weber.prim 807, lösemittelfreies,

2-Komp.-Epoxidharz, grundieren. Nach 2 bis 4 Stunden Estrich und Polymerbetonkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit weber.tec 827 S, 2-Komp.- Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis, in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten.

Abstreuen der weber.tec 827 S Abdichtung frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand

(0,7 bis 1,2 mm). Einpassen des Aufstockelementes.

Verbrauch:	weber.prim 807 ca. 100 g/Stück

weber.tec 827 S ca. 2 kg/Stück

Dünnbettbodenablauf Fabrikat: _______________________

Einheit: Stück

2.2.90	Dünnbettbodenablauf (mit Los-Festflansch) eindichten

Ablaufebene des Dünnbettbodenablaufs (Festflansch) und einen ca. 10 cm breiten Streifen des Estrichs mit weber.xerm 844 in einer Schichtdicke von mind. 2 mm einschlämmen. Einbettung der passend zugeschnittenen Manschette aus weber.tec 825, in die vorgelegte weber.xerm 844-Schicht, andrücken und anschließend überarbeiten. In einem zweiten Arbeitsgang nochmals mit einer Schichtdicke von 1 mm überarbeiten. Aufsetzen des Losflanschelementes incl. Aufstockelement und verschrauben.

Verbrauch:	weber.xerm 844 ca. 2 kg/Stück

weber.tec 825 ca. 0,3 m²/Stück

Dünnbettbodenablauf Fabrikat: _______________________

Einheit: Stück

2.2.100	Abdichtung, Dichtschlämme nach DIN 18534 W0-I bis W3-I

Flächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen mit weber.xerm 844, 2-K Dicht-Entkopplungs- und Klebesystem in einem mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. Der 1. Auftrag erfolgt im Schlämmverfahren, der 2. Auftrag erfolgt im Schlämm- oder Spachtelverfahren, wenn der 1. Auftrag nicht mehr beschädigt werden kann. Gesamtschichtdicke der 2 (bzw. ggf. 3) Aufträge mindestens 2,0 mm.

Verbrauch:			weber.xerm 844: ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm

Wassereinwirkungsklasse:	______________

Einheit: m²

2.2.110	Belag verlegen, Dünnbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel, Universal, weißer, hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten >= 1,0 N/mm², geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie DIN EN 12004, übertrifft die Anforderungen der Klasse C 2 TE S1, verlegen.

Verbrauch Dünnbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Verbrauch Mittelbettmörtel: 	weber.xerm 861 ca. 4,1 kg/m² bei Mittelbettzahnung

Alternativ:

02.120	Belag im System wasserdicht verlegen, Dünnbettmörtel

Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und hohlraumfrei verlegen mit weber.xerm 844, 2-K Dicht- und Klebesystem mit Haftzugwerten ≥ 0,5 N/mm², geprüft nach  nach DIN EN 12004, C 1 E / S2.

Keramischer Belag: _____________

Verbrauch:	weber.xerm 844 ca. 2,6 kg/m² bei 10mm Zahnung

Einheit: m²

02.130	Haushaltsreiniger resistentes verfugen, Fugenbreite 1 bis 6 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 875 BlueComfort im Schlämmverfahren. Fugenbreite 1 bis 6 mm. Im ausgehärteten Zustand ist die Fuge Haushaltsreinigerbeständig.

Verbrauch:	weber.fug 875 BlueComfort ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

Einheit: m²

Alternativ:

02.140	Belag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm

Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 877 im Schlämmverfahren. Fugenbreite 2 bis 20 mm.

Verbrauch:	weber.fug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum

Farbton: _____________.

02.150	Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 881, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.- Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. (Bei Marmorbelägen nicht möglich.) Fugenflanken mit einem Voranstrich aus weber.fug 885, lösemittelhaltiger 1-Komp.- Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Verbrauch:	weber.fug 881 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

weber.fug 885 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge

Einheit: m

Zusammenfassung

2.2.10	Untergrund reinigen 				GP _____________

2.2.20	Gefälleestrich im Verbund 			GP _____________

2.2.30	Grundierung 				GP _____________

2.2.40	Grundierung 				GP _____________

2.2.50	Ausgleichen Unebenheiten 			GP _____________

2.2.60	Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten 	GP _____________

2.2.70	Rohrdurchführungen abdichten 			GP _____________

2.2.80	Dünnbettbodenablauf (Polymerbeton-Kragen)

eindichten (Epoxidharz) 			GP _____________

2.2.90	Dünnbettbodenablauf (mit Los-Festflansch) eindichten 	GP _____________

2.2.100	Abdichtung, Dichtschlämme 			GP _____________

2.2.110	Belag verlegen, Dünnbettmörtel 			GP _____________

2.2.120	Belag im System wasserdicht verlegen, Dünnbettmörtel	GP _____________

2.2.130	Haushaltsreinigerresistentes verfugen,

Fugenbreite 1 bis 6 mm			GP _____________

2.2.140	Belag verfugen, Fugenbreite 2 bis 20 mm 		GP _____________

2.2.150 	Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch 		GP _____________

LV 2.2 Fliesenverlegung auf Verbundabdichtung

aus weber.xerm 844 				GP _____________